## 表3  分析测试方法

| 监测 类别 | 序号 | 监测 项目 | 分析方法及来源 | 主要监测/检测仪器 | 方法检出限/ 检测范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 1-1 | 烟（粉）尘 | 固定源废气监测技术规范 （HJ/T 397-2007） | 电子天平SAG-E012 | / |
|  | 1-2 | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法（HJ 57-2017） | 自动烟尘（气）测试仪SAG-E091/ SAG-E204/SAG-E421 | 3 mg/m3 |
|  | 1-3 | 二氧化硫 | 污染源废气 二氧化硫 甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法空气和废气监测分析方法（第四版）第五篇第四章一（五） | 紫外可见分光光度计SAG-E311/SAG-E318 | 0.625 mg/m3 |
|  | 1-4 | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法(HJ 693-2014) | 自动烟尘（气）测试仪SAG-E204/SAG-E091 /SAG-E421 | 3 mg/m3 |
|  | 1-5 | 氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 （HJ/T 67-2001） | 多参数水质分析仪SAG-E021 | 6×10-2 mg/m3 |
|  | 1-6 | 烟气黑度 | 污染源废气 烟气黑度 测烟望远镜法 空气和废气监测分析方法（第四版）国家环境保护总局 （2003年） | 测烟望远镜SAG-E016 | / |
| 无组织废气 | 2-1 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995）及修改单 | 电子天平SAG-E012 | 0.001 mg/m3 |
| 环境空气 | 1-1 | 总悬浮颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法（GB/T 15432-1995）及修改单 | 电子天平SAG-E012 | 0.001 mg/m3 |
|  | 1-2 | PM10 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法（HJ 618-2011）及修改单 | 电子天平SAG-E012 | 0.010 mg/m3 |
|  | 1-3 | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法（HJ 482-2009）及修改单 | 紫外可见分光光度计SAG-E311 | 0.007 mg/m3 |
|  | 1-4 | 二氧化氮 | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法（HJ 479-2009）及修改单 | 紫外可见分光光度计SAG-E311 | 0.005 mg/m3 |
| 备注 | 1、“方法检出限”指本报告所采用的监测方法可检测项目的最低含量； 2、“/” 表示分析标准未提供该检测方法检出限或检测范围；“--” 表示该分析方法未使用检定仪器； 3、续表同。 |

## 表3  分析测试方法（续）

| 监测 类别 | 序号 | 监测 项目 | 分析方法及来源 | 主要监测/检测仪器 | 方法检出限/ 检测范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 3-1 | pH值 | pH 便携式pH计法水和废水监测分析方法（第四版）国家环境保护总局 （2002年） | 便携式pH计SAG-E290 | / |
|  | 3-2 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法(GB 11901-89) | 电子天平SAG-E011 | 4 mg/L |
|  | 3-3 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(HJ 828-2017) | -- | 4 mg/L |
|  | 3-4 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009) | 紫外可见分光光度计SAG-E311 | 0.025 mg/L |
|  | 3-5 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 (HJ 636-2012) | 紫外可见分光光度计SAG-E311 | 0.05 mg/L |
|  | 3-6 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法(GB 11893-89) | 紫外可见分光光度计SAG-E311 | 0.002 mg/L |
|  | 3-7 | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 (HJ 637-2018) | 红外测油仪SAG-E009 | 0.06 mg/L |
|  | 3-8 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定4-氨基安替比林分光光度法（直接分光光度法）（HJ 503-2009） | 紫外可见分光光度计SAG-E311 | 0.01 mg/L |
|  | 3-9 | （总）氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（异烟酸-吡唑啉酮分光光度法）（HJ 484-2009） | 紫外可见分光光度计SAG-E311 | 0.004 mg/L |
|  | 3-10 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法(GB 7484-87) | 多参数水质分析仪SAG-E021 | 0.01 mg/L |
|  | 3-11 | 锌 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 （HJ 776-2015） | 电感耦合等离子体发射光谱仪ICP SAG-E346 | 0.009 mg/L |
|  | 3-12 | 铁 |  |  | 0.01 mg/L |
|  | 3-13 | 铜 |  |  | 0.04 mg/L |
|  | 3-14 | 铅 |  |  | 0.1 mg/L |
|  | 3-15 | 镉 |  |  | 0.05 mg/L |
|  | 3-16 | 镍 |  |  | 0.007 mg/L |
|  | 3-17 | 铬 |  |  | 0.03 mg/L |
|  | 3-18 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法(GB 7467-87) | 紫外可见分光光度计SAG-E311 | 0.001 mg/L |
|  | 3-19 | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法(HJ 694-2014) | 原子荧光光谱仪SAG-E004 | 0.04 μg/L |
|  | 3-20 | 砷 |  |  | 0.3 μg/L |
| 噪声 | 4-1 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） | 多功能声级计SAG-E210 | （23.0～130.0）dB（A） |

# 4、监测结果

## 表4-1 有组织废气监测结果一

2020.09.07:气温:30.1-30.2℃;气压:99.9kPa;天气:晴；

2020.09.08:气温:29.1℃;气压:100.3kPa;天气:阴；2020.09.09:气温:28.2℃;气压:100.6kPa;天气:阴；

2020.09.10:气温:27.9℃;气压:100.9kPa;天气:阴；2020.09.11:气温:26.8℃;气压:101.0kPa;天气:阴；

2020.09.12:气温:26.2℃;气压:101.2kPa;天气:阴；2020.09.28:气温:26.2℃;气压:100.0kPa;天气:多云。

| 点位 编号及名称 | 监测 日期 | 监测项目 | 检测结果 | 执行 标准 | 排气筒高度/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ① | ② | ③ | 平均值 |  |  |
| G1 238M2烧结配料除尘 | 2020年 09月 11日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 26.4 | 24.3 | 28.6 | 26.4 | 30 | 20 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 2.16 | 2.04 | 2.49 | 2.23 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 81812 | 83840 | 87007 | -- | / |  |
| G2 238M2烧结整粒除尘 | 2020年 09月 11日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 6.61 | 6.95 | 7.50 | 7.02 | 30 | 40 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.850 | 0.806 | 1.08 | 0.912 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 128548 | 115992 | 144199 | -- | / |  |
| G3 西区238M2烧结脱硫设施 | 2020年 09月 11日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 49.8 | 41.0 | 41.5 | 44.1 | 50 | 70 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 78.0 | 64.2 | 80.2 | 74.1 | / |  |
|  |  | 二氧 化硫a | 排放浓度 mg/m3 | 29.0 | 23.8 | 22.6 | 25.1 | 200 |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 45.4 | 37.2 | 43.7 | 42.1 | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | 排放浓度 mg/m3 | 219 | 190 | 190 | 200 | 300 |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 343 | 297 | 367 | 336 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 1565758 | 1564707 | 1931573 | -- | / |  |
|  |  | 氟化物 | 排放浓度 mg/m3 | ND | ND | ND | ND | 4.0 |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | -- | -- | -- | -- | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 1262928 | 1606844 | 1172493 | -- | / |  |
| G4 238M2烧结机尾除尘 | 2020年 09月 11日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 8.60 | 7.03 | 9.85 | 8.49 | 30 | 100 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 1.78 | 1.67 | 2.46 | 1.97 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 207314 | 237965 | 250206 | -- | / |  |
| 备注 | 1、执行标准为：《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB 28662-2012）表二标准；“*”表示执行标准为：《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB 28663-2012）表二标准； 2、“ND” 表示该项目未检出，“/” 表示未对该项目做限值规定，“--”表示不对该项目进行核算；“a”表示该项目使用表3中序号1-3分析方法进行分析；“b”表示该项目使用表3中序号1-2分析方法进行分析； 3、续表同。 |

## 表4-1 有组织废气监测结果一（续）

| 点位 编号及名称 | 监测 日期 | 监测项目 | 检测结果 | 执行 标准 | 排气筒高度/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ① | ② | ③ | 平均值 |  |  |
| G5 东区烧结成品除尘 | 2020年 09月 11日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 28.3 | 27.9 | 18.2 | 24.8 | 30 | 40 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 4.00 | 3.79 | 2.61 | 3.47 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 141510 | 135941 | 143658 | -- | / |  |
| G6 1#180M2烧结机尾除尘 | 2020年 09月 11日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 10.8 | 8.76 | 9.77 | 9.78 | 30 | 60 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 2.04 | 1.61 | 2.21 | 1.95 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 189113 | 183850 | 226053 | -- | / |  |
| G7 东区2×180M2烧结脱硫设施 | 2020年 09月 09日 | 氟化物 | 排放浓度 mg/m3 | ND | ND | ND | ND | 4.0 | 70 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | -- | -- | -- | -- | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | 排放浓度 mg/m3 | 214 | 198 | 214 | 209 | 300 |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 205 | 190 | 177 | 191 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 959116 | 959694 | 826408 | -- | / |  |
|  |  | 二氧 化硫a | 排放浓度 mg/m3 | 71.4 | 54.1 | 79.4 | 68.3 | 200 |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 55.9 | 46.1 | 60.5 | 54.2 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 782372 | 852851 | 761733 | -- | / |  |
| G8 2#180M2烧结机尾除尘 | 2020年 09月 11日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 4.34 | 3.87 | 3.17 | 3.79 | 30 | 60 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.928 | 0.754 | 0.686 | 0.789 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 213718 | 194844 | 216328 | -- | / |  |
| G9 1#高炉矿槽除尘 | 2020年 09月 09日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 7.10 | 6.36 | 6.01 | 6.49 | 25* | 20 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 1.35 | 1.19 | 1.12 | 1.22 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 189822 | 187749 | 185899 | -- | / |  |
| G10 1#高炉出铁场除尘 | 2020年 09月 09日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 6.95 | 5.60 | 7.22 | 6.59 | 25* | 20 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 1.66 | 1.30 | 1.67 | 1.54 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 239371 | 231336 | 231174 | -- | / |  |

## 表4-1 有组织废气监测结果一（续）

| 点位 编号及名称 | 监测 日期 | 监测项目 | 检测结果 | 执行 标准 | 排气筒高度/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ① | ② | ③ | 平均值 |  |  |
| G11 1#高炉热风炉 | 2020年 09月 10日 | 颗粒物（烟尘） | 排放浓度 mg/m3 | 9.62 | 7.95 | 7.98 | 8.52 | 20* | 50 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 2.21 | 1.97 | 1.72 | 1.97 | / |  |
|  |  | 二氧 化硫b | 排放浓度 mg/m3 | ND | ND | ND | ND | 100* |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | -- | -- | -- | -- | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | 排放浓度 mg/m3 | 48 | 51 | 55 | 51 | 300* |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 11.0 | 12.7 | 11.9 | 11.9 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 229831 | 248099 | 215703 | -- | / |  |
| G12 西区1、2#转运站除尘 | 2020年 09月 10日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 13.1 | 12.4 | 10.9 | 12.1 | 25* | 25 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 1.96 | 1.84 | 1.58 | 1.79 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 149585 | 148389 | 144652 | -- | / |  |
| G13 西区高炉喷煤 | 2020年 09月 10日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 8.21 | 7.45 | 9.39 | 8.35 | 25* | 40 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.391 | 0.356 | 0.439 | 0.385 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 47590 | 47794 | 46737 | -- | / |  |
| G14 2#高炉矿槽除尘 | 2020年 09月 10日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 7.80 | 5.38 | 7.06 | 6.75 | 25* | 40 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 2.49 | 1.75 | 2.25 | 2.16 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 319864 | 325374 | 318261 | -- | / |  |
| G15 2#高炉出铁场除尘 | 2020年 09月 09日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 7.79 | 8.27 | 10.7 | 8.92 | 25* | 30 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.944 | 0.960 | 1.17 | 1.02 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 121140 | 116100 | 109263 | -- | / |  |
| G16 2#高炉热风炉 | 2020年 09月 09日 | 颗粒物（烟尘） | 排放浓度 mg/m3 | 12.4 | 16.3 | 11.1 | 13.3 | 20* | 70 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 3.51 | 4.30 | 2.94 | 3.58 | / |  |
|  |  | 二氧 化硫b | 排放浓度 mg/m3 | ND | ND | ND | ND | 100* |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | -- | -- | -- | -- | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | 排放浓度 mg/m3 | 59 | 51 | 52 | 54 | 300* |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 16.7 | 13.5 | 13.8 | 14.7 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 282904 | 263874 | 265154 | -- | / |  |

## 表4-1 有组织废气监测结果一（续）

| 点位 编号及名称 | 监测 日期 | 监测项目 | 检测结果 | 执行 标准 | 排气筒高度/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ① | ② | ③ | 平均值 |  |  |
| G17 3#高炉矿槽除尘 | 2020年 09月 08日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 9.71 | 7.87 | 8.86 | 8.81 | 25* | 40 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 2.63 | 1.99 | 2.20 | 2.27 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 270549 | 253101 | 248760 | -- | / |  |
| G18 3#高炉出铁场除尘 | 2020年 09月 08日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 14.0 | 12.3 | 15.4 | 13.9 | 25* | 40 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 6.56 | 5.62 | 6.82 | 6.33 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 468529 | 457151 | 442618 | -- | / |  |
| G19 3#高炉热风炉 | 2020年 09月 08日 | 颗粒物（烟尘） | 排放浓度 mg/m3 | 6.40 | 8.02 | 9.22 | 7.88 | 20* | 60 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 2.60 | 3.35 | 3.77 | 3.24 | / |  |
|  |  | 二氧 化硫b | 排放浓度 mg/m3 | ND | ND | ND | ND | 100* |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | -- | -- | -- | -- | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | 排放浓度 mg/m3 | 23 | 32 | 30 | 28 | 300* |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 9.36 | 13.4 | 12.3 | 11.7 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 407026 | 417393 | 408758 | -- | / |  |
| G20 东区高炉喷煤 | 2020年 09月 09日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 11.3 | 16.8 | 13.2 | 13.8 | 25* | 40 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.566 | 0.951 | 0.697 | 0.738 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 50099 | 56605 | 52837 | -- | / |  |
| G21 4#高炉矿槽除尘 | 2020年 09月 09日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 6.90 | 5.55 | 5.03 | 5.83 | 25* | 40 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 2.10 | 1.66 | 1.47 | 1.74 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 304694 | 298467 | 292847 | -- | / |  |
| G22 4#高炉出铁场除尘 | 2020年 09月 08日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 15.6 | 11.2 | 10.1 | 12.3 | 25* | 40 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 7.37 | 5.23 | 4.83 | 5.81 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 472583 | 466906 | 478153 | -- | / |  |
| G23 4#高炉热风炉 | 2020年 09月 28日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 9.29 | 9.11 | 10.9 | 9.77 | 20* | 60 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 1.97 | 1.73 | 2.22 | 1.97 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 212124 | 190309 | 203711 | -- | / |  |

## 表4-1 有组织废气监测结果一（续）

| 点位 编号及名称 | 监测 日期 | 监测项目 | 检测结果 | 执行 标准 | 排气筒高度/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ① | ② | ③ | 平均值 |  |  |
| G23 4#高炉热风炉 | 2020年 09月 28日 | 二氧 化硫b | 排放浓度 mg/m3 | 31 | 34 | 34 | 33 | 100* | 60 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 6.58 | 6.47 | 6.93 | 6.66 | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | 排放浓度 mg/m3 | 22 | 19 | 19 | 20 | 300* |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 4.67 | 3.62 | 3.87 | 4.05 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 212124 | 190309 | 203711 | -- | / |  |
| G24东区3#、4#高炉矿槽槽上除尘 | 2020年 09月 09日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 8.53 | 7.01 | 6.87 | 7.47 | 25* | 30 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 2.05 | 1.73 | 1.65 | 1.81 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 240025 | 246361 | 239840 | -- | / |  |
| G25东区汽车受矿槽除尘 | 2020年 09月 08日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 5.65 | 4.23 | 6.47 | 5.45 | 25* | 15 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.401 | 0.294 | 0.454 | 0.383 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 70892 | 69575 | 70215 | -- | / |  |
| G26东区3#转运站除尘 | 2020年 09月 08日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 5.75 | 6.36 | 7.87 | 6.66 | 25* | 40 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.711 | 0.757 | 0.903 | 0.790 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 123712 | 119087 | 114730 | -- | / |  |
| G27东区6#转运站除尘 | 2020年 09月 11日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 24.2 | 20.8 | 23.3 | 22.8 | 25* | 15 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 1.40 | 1.41 | 1.50 | 1.44 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 57718 | 67936 | 64484 | -- | / |  |
| G28东区中板精轧机除尘 | 2020年 09月 07日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 5.01 | 7.14 | 6.83 | 6.33 | 25* | 30 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 1.34 | 1.78 | 1.51 | 1.54 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 268226 | 249649 | 221147 | -- | / |  |
| G29东区14#转运站除尘 | 2020年 09月 08日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 8.66 | 7.15 | 7.86 | 7.89 | 25* | 15 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.422 | 0.356 | 0.383 | 0.387 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 48740 | 49739 | 48761 | -- | / |  |
| G30东区15#转运站除尘 | 2020年 09月 08日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 6.98 | 6.46 | 7.81 | 7.08 | 25* | 15 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.410 | 0.382 | 0.444 | 0.412 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 58727 | 59193 | 56864 | -- | / |  |

# ********本页以下空白********

## 表4-2 有组织废气监测结果二

2020.09.12:气温:26.2℃;气压:101.2kPa;天气:阴。

| 点位 编号及名称 | 监测 日期 | 监测项目 | 检测结果 | 执行 标准 | 排气筒高度/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ① | ② | ③ | 平均值 |  |  |
| G31西区转炉一次除尘 | 2020年 09月 12日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 48.0 | 45.6 | 45.8 | 46.5 | 50 | 50 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 1.61 | 1.52 | 1.73 | 1.62 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 33511 | 33413 | 37785 | -- | / |  |
| G32西区转炉二次除尘 | 2020年 09月 12日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 10.1 | 9.94 | 8.36 | 9.47 | 20 | 25 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 4.33 | 4.39 | 3.50 | 4.07 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 428238 | 442012 | 418796 | -- | / |  |
| G33西区转炉三次除尘 | 2020年 09月 12日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 5.73 | 5.03 | 3.60 | 4.79 | 20 | 10 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 5.48 | 4.53 | 3.19 | 4.40 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 956162 | 901473 | 886848 | -- | / |  |
| G34西区地下料仓除尘 | 2020年 09月 12日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 13.9 | 10.9 | 8.69 | 11.2 | 20 | 10 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.714 | 0.561 | 0.443 | 0.573 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 51341 | 51449 | 51013 | -- | / |  |
| G35东区转炉一次除尘设施 | 2020年 09月 12日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 47.7 | 46.1 | 43.8 | 45.9 | 50 | 90 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 4.98 | 4.61 | 4.49 | 4.69 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 104439 | 100071 | 102527 | -- | / |  |
| G36东区转炉二次除尘 | 2020年 09月 12日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 11.7 | 12.1 | 10.8 | 11.5 | 20 | 40 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.711 | 0.671 | 0.591 | 0.658 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 60787 | 55473 | 54751 | -- | / |  |
| G37东区炼钢精炼炉除尘 | 2020年 09月 12日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 7.38 | 6.66 | 5.88 | 6.64 | 20 | 90 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 3.56 | 3.23 | 2.88 | 3.22 | / |  |
|  |  | 标干流量 m3/h | 482943 | 485060 | 490350 | -- | / |  |
| 备注 | 1、执行标准为：《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB 28664-2012）表二标准； 2、“/” 表示未对该项目做限值规定；“--”表示不对该项目进行核算。 |

# ********本页以下空白********

## 表4-3 有组织废气监测结果三

2020.09.07:气温:30.1-30.2℃;气压:99.9kPa;天气:晴；2020.09.12:气温:26.2℃;气压:101.2kPa;天气:阴。

| 点位 编号及名称 | 监测 日期 | 监测项目 | 检测结果 | 执行 标准 | 排气筒高度/m | 燃料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ① | ② | ③ | 平均值 |  |  |  |
| G39 西区棒材加热炉 | 2020年 09月 12日 | 颗粒物（烟尘） | 实测浓度 mg/m3 | 8.21 | 8.91 | 12.3 | 9.81 | / | 20 | 煤气 |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 7.68 | 7.88 | 10.6 | 8.72 | 20 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.138 | 0.153 | 0.217 | 0.169 | / |  |  |
|  |  | 二氧 化硫a | 实测浓度 mg/m3 | 9.20 | 9.20 | 8.54 | 8.98 | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 8.60 | 8.14 | 7.35 | 8.03 | 150 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.155 | 0.158 | 0.151 | 0.155 | / |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 mg/m3 | 30 | 28 | 32 | 30 | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 28 | 25 | 28 | 27 | 300 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.506 | 0.482 | 0.564 | 0.517 | / |  |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 16868 | 17218 | 17624 | -- | / |  |  |
|  |  | 含氧量 | % | 7.1 | 6.3 | 5.9 | 6.4 | / |  |  |
| G40 西区高棒加热炉 | 2020年 09月 12日 | 颗粒物（烟尘） | 实测浓度 mg/m3 | 11.1 | 10.7 | 16.9 | 12.9 | / | 20 | 煤气 |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 9.68 | 9.59 | 16.8 | 12.0 | 20 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.485 | 0.514 | 0.815 | 0.605 | / |  |  |
|  |  | 二氧 化硫a | 实测浓度 mg/m3 | 2.61 | 2.84 | 2.31 | 2.59 | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 2.28 | 2.55 | 2.29 | 2.37 | 150 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.114 | 0.136 | 0.111 | 0.120 | / |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 mg/m3 | 59 | 60 | 73 | 64 | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 51 | 54 | 72 | 59 | 300 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 2.58 | 2.88 | 3.52 | 2.99 | / |  |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 43698 | 48031 | 48232 | -- | / |  |  |
|  |  | 含氧量 | % | 6.1 | 6.5 | 7.9 | 6.8 | / |  |  |
| 备注 | 1、执行标准为：《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）； 2、“/” 表示未对该项目做限值规定；“--”表示不对该项目进行核算；“a”表示该项目使用表3中序号1-3分析方法进行分析；“b”表示该项目使用表3中序号1-2分析方法进行分析； 3、基准氧含量为：8%。 4、续表同。 |

## 表4-3 有组织废气监测结果三（续）

| 点位 编号及名称 | 监测 日期 | 监测项目 | 检测结果 | 执行 标准 | 排气筒高度/m | 燃料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ① | ② | ③ | 平均值 |  |  |  |
| G41 东区高线加热炉 | 2020年 09月 07日 | 颗粒物（烟尘） | 实测浓度 mg/m3 | 5.55 | 7.38 | 6.43 | 6.45 | / | 20 | 煤气 |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 4.29 | 5.81 | 5.04 | 5.05 | 20 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.204 | 0.255 | 0.204 | 0.221 | / |  |  |
|  |  | 二氧 化硫b | 实测浓度 mg/m3 | ND | ND | ND | ND | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | -- | -- | -- | -- | 150 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | -- | -- | -- | -- | / |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 mg/m3 | 65 | 75 | 71 | 70 | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 50 | 59 | 56 | 55 | 300 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 2.39 | 2.59 | 2.25 | 2.41 | / |  |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 36759 | 34532 | 31738 | -- | / |  |  |
|  |  | 含氧量 | % | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 4.37 | / |  |  |
| G42 东区中板1#加热炉 | 2020年 09月 07日 | 颗粒物（烟尘） | 实测浓度 mg/m3 | 5.70 | 7.88 | 5.92 | 6.50 | / | 20 | 煤气 |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 6.86 | 10.0 | 7.85 | 8.24 | 20 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.178 | 0.246 | 0.204 | 0.209 | / |  |  |
|  |  | 二氧 化硫a | 实测浓度 mg/m3 | 8.92 | 6.33 | 7.56 | 7.60 | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 10.7 | 8.07 | 10.0 | 9.59 | 150 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.279 | 0.197 | 0.261 | 0.246 | / |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 mg/m3 | 89 | 95 | 72 | 85 | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 107 | 121 | 96 | 108 | 300 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 2.78 | 2.96 | 2.48 | 2.74 | / |  |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 31232 | 31190 | 34470 | -- | / |  |  |
|  |  | 含氧量 | % | 10.20 | 10.80 | 11.20 | 10.73 | / |  |  |
| G43 东区中板2#加热炉 | 2020年 09月 07日 | 颗粒物（烟尘） | 实测浓度 mg/m3 | 14.1 | 17.3 | 13.7 | 15.0 | / | 20 | 煤气 |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 17.8 | 19.7 | 16.5 | 18.0 | 20 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.405 | 0.602 | 0.484 | 0.497 | / |  |  |
|  |  | 二氧 化硫b | 实测浓度 mg/m3 | 9 | 5 | 5 | 6 | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 11 | 6 | 6 | 8 | 150 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.258 | 0.174 | 0.177 | 0.203 | / |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 mg/m3 | 68 | 75 | 85 | 76 | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 86 | 86 | 102 | 91 | 300 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 1.95 | 2.61 | 3.00 | 2.52 | / |  |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 28698 | 34813 | 35308 | -- | / |  |  |
|  |  | 含氧量 | % | 10.7 | 9.6 | 10.2 | 10.2 | / |  |  |

## 表4-4 有组织废气监测结果四

2020.09.12:气温:26.2℃;气压:101.2kPa;天气:阴。

| 点位 编号及名称 | 监测 日期 | 监测项目 | 检测结果 | 执行 标准 | 排气筒高度/m | 燃料/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ① | ② | ③ | 平均值 |  |  |  |
| G44 25MW燃气发电设施 | 2020年 09月 12日 | 颗粒物（烟尘） | 实测浓度 mg/m3 | 7.05 | 6.23 | 4.54 | 5.94 | / | 100 | 煤气 |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 2.46 | 2.25 | 1.64 | 2.12 | 10 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 3.66 | 3.23 | 2.38 | 3.09 | / |  |  |
|  |  | 二氧 化硫b | 实测浓度 mg/m3 | 59 | 17 | 50 | 42 | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 21 | 6 | 18 | 15 | 100 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 30.7 | 8.82 | 26.2 | 21.9 | / |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 mg/m3 | 7 | 16 | 20 | 14 | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 120 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 3.64 | 8.30 | 10.5 | 7.48 | / |  |  |
|  |  | 烟气黑度 | 级 | <1 | 1 |  |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 519540 | 518653 | 523955 | -- | / |  |  |
|  |  | 含氧量 | % | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | / |  |  |
| G45 55MW燃气发电设施 | 2020年 09月 12日 | 颗粒物（烟尘） | 实测浓度 mg/m3 | 6.23 | 7.18 | 6.02 | 6.48 | / | 100 | 煤气 |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 2.17 | 2.48 | 2.19 | 2.28 | 10 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 3.72 | 4.16 | 3.51 | 3.80 | / |  |  |
|  |  | 二氧 化硫a | 实测浓度 mg/m3 | 43.7 | 63.7 | 57.8 | 55.1 | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 15.2 | 22.0 | 21.1 | 19.4 | 100 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 26.1 | 36.9 | 33.7 | 32.2 | / |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 mg/m3 | 11 | 10 | 11 | 11 | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 120 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 6.58 | 5.80 | 6.41 | 6.26 | / |  |  |
|  |  | 烟气黑度 | 级 | <1 | 1 |  |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 597851 | 579624 | 583008 | -- | / |  |  |
|  |  | 含氧量 | % | 3.75 | 3.60 | 4.53 | 3.96 | / |  |  |
| 备注 | 1、执行标准为：《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1； 2、“ND” 表示该项目未检出，“/” 表示未对该项目做限值规定，“--”表示不对该项目进行核算；“a”表示该项目使用表3中序号1-3分析方法进行分析；“b”表示该项目使用表3中序号1-2分析方法进行分析； 3、基准氧含量为：15%。 |

## 表4-7 无组织废气监测结果

2020.09.12：气温：24.9-28.3℃；气压：100.3-100.5kPa；相对湿度：72-79%；风向：北；风速：2.3-3.0m/s，天气：阴；

2020.09.13：气温：23.8-26.9℃；气压：100.3-100.5kPa；相对湿度：75-81%；风向：北；风速：2.4-3.1m/s，天气：阴；

2020.09.14：气温：22.1-24.1℃；气压：100.4-100.6kPa；相对湿度：80-85%；风向：东北；风速：2.3-3.2m/s，天气：阴。

| 点位编号及名称 | 采样日期 | 采样时间 | 检测项目及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物 mg/m3 |
| A1东区烧结厂房东 | 2020年09月13日 | 09:00~10:00 | 0.402 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.418 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.435 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.419 |
| A2东区烧结厂房南 | 2020年09月13日 | 09:00~10:00 | 0.586 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.619 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.635 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.602 |
| A3东区烧结厂房西 | 2020年09月13日 | 09:00~10:00 | 0.419 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.417 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.436 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.451 |
| A4东区烧结厂房北 | 2020年09月13日 | 09:00~10:00 | 0.217 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.234 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.217 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.200 |
| 执行标准 | 8.0 |
| 备注 | A1~A8执行标准为：《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB 28662-2012）表4有厂房生产车间标准； A9~A16执行标准为：《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB 28663-2012）表4有厂房生产车间标准； A17~A24执行标准为：《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB 28664-2012）表4有厂房生产车间标准； 续表同。 |

## 表4-7 无组织废气监测结果（续）

| 点位编号及名称 | 采样日期 | 采样时间 | 检测项目及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物 mg/m3 |
| A5西区烧结厂房东 | 2020年09月13日 | 09:00~10:00 | 0.486 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.519 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.568 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.551 |
| A6西区烧结厂房南 | 2020年09月13日 | 09:00~10:00 | 0.703 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.636 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.652 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.668 |
| A7西区烧结厂房西 | 2020年09月13日 | 09:00~10:00 | 0.519 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.535 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.569 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.551 |
| A8西区烧结厂房北 | 2020年09月13日 | 09:00~10:00 | 0.218 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.184 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.234 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.200 |
| A9东区炼铁厂房东 | 2020年09月13日 | 09:00~10:00 | 0.318 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.351 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.335 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.368 |
| A10东区炼铁厂房南 | 2020年09月13日 | 09:00~10:00 | 0.520 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.518 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.569 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.502 |
| A11东区炼铁厂房西 | 2020年09月13日 | 09:00~10:00 | 0.402 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.451 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.419 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.417 |
| A12东区炼铁厂房北 | 2020年09月13日 | 09:00~10:00 | 0.184 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.200 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.201 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.217 |
| 执行标准 | 8.0 |

## 表4-7 无组织废气监测结果（续）

| 点位编号及名称 | 采样日期 | 采样时间 | 检测项目及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物 mg/m3 |
| A13西区炼铁厂房东 | 2020年09月14日 | 09:00~10:00 | 0.402 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.352 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.334 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.351 |
| A14西区炼铁厂房南 | 2020年09月14日 | 09:00~10:00 | 0.586 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.552 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.569 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.518 |
| A15西区炼铁厂房西 | 2020年09月14日 | 09:00~10:00 | 0.452 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.469 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.468 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.434 |
| A16西区炼铁厂房北 | 2020年09月14日 | 09:00~10:00 | 0.285 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.268 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.234 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.284 |
| A17东区炼钢厂房东 | 2020年09月12日 | 09:00~10:00 | 0.301 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.335 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.368 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.318 |
| A18东区炼钢厂房南 | 2020年09月12日 | 09:00~10:00 | 0.552 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.518 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.534 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.535 |
| A19东区炼钢厂房西 | 2020年09月12日 | 09:00~10:00 | 0.350 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.368 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.419 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.435 |
| A20东区炼钢厂房北 | 2020年09月12日 | 09:00~10:00 | 0.201 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.167 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.184 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.200 |
| 执行标准 | 8.0 |

## 表4-7 无组织废气监测结果（续）

| 点位编号及名称 | 采样日期 | 采样时间 | 检测项目及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物 mg/m3 |
| A21西区炼钢厂房东 | 2020年09月14日 | 09:00~10:00 | 0.351 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.418 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.402 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.368 |
| A22西区炼钢厂房南 | 2020年09月14日 | 09:00~10:00 | 0.568 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.602 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.569 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.584 |
| A23西区炼钢厂房西 | 2020年09月14日 | 09:00~10:00 | 0.468 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.452 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.435 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.451 |
| A24西区炼钢厂房北 | 2020年09月14日 | 09:00~10:00 | 0.250 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.268 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.218 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.234 |
| 执行标准 | 8.0 |

## 表4-8 无组织废气监测结果二

2020.09.12：气温：24.9-28.3℃；气压：100.3-100.5kPa；相对湿度：72-79%；风向：北；风速：2.3-3.0m/s，天气：阴；

2020.09.14：气温：22.1-24.1℃；气压：100.4-100.6kPa；相对湿度：80-85%；风向：东北；风速：2.3-3.2m/s，天气：阴。

| 点位编号及名称 | 采样日期 | 采样时间 | 检测项目及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物 mg/m3 |
| A25东区轧钢厂房东 | 2020年09月12日 | 09:00~10:00 | 0.452 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.451 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.435 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.419 |
| 执行标准 | 5.0 |
| 备注 | 执行标准为：《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表4标准；续表同。 |

## 表4-8 无组织废气监测结果二（续）

| 点位编号及名称 | 采样日期 | 采样时间 | 检测项目及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物 mg/m3 |
| A26东区轧钢厂房南 | 2020年09月12日 | 09:00~10:00 | 0.519 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.570 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.534 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.552 |
| A27东区轧钢厂房西 | 2020年09月12日 | 09:00~10:00 | 0.369 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.385 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.350 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.368 |
| A28东区轧钢厂房北 | 2020年09月12日 | 09:00~10:00 | 0.234 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.167 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.218 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.184 |
| A29西区轧钢厂房东 | 2020年09月14日 | 09:00~10:00 | 0.302 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.301 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.318 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.334 |
| A30西区轧钢厂房南 | 2020年09月14日 | 09:00~10:00 | 0.570 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.519 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.585 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.534 |
| A31西区轧钢厂房西 | 2020年09月14日 | 09:00~10:00 | 0.386 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.401 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.434 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.418 |
| A32西区轧钢厂房北 | 2020年09月14日 | 09:00~10:00 | 0.251 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.234 |
|  |  | 13:00~14:00 | 0.201 |
|  |  | 15:00~16:00 | 0.234 |
| 执行标准 | 5.0 |

## 表4-9 气象条件

| 点位编号及名称 | 监测日期 | 监测时间 | 气温 (℃) | 相对湿度(%) | 气压 (kPa) | 风速 (m/s) | 风向 | 天气 状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A33东区周边环境空气质量 | 2020.09.12 | 02:00~03:00 | 22.3 | 78 | 100.7 | 2.5 | 北 | 阴 |
|  | 2020.09.12 | 08:00~09:00 | 24.6 | 76 | 100.5 | 3.0 | 北 | 阴 |
|  | 2020.09.12 | 14:00~15:00 | 28.5 | 71 | 100.4 | 2.9 | 北 | 阴 |
|  | 2020.09.12 | 20:00~21:00 | 24.9 | 73 | 100.5 | 2.3 | 北 | 阴 |
| A34西区周边环境空气质量 | 2020.09.12 | 02:00~03:00 | 22.3 | 78 | 100.7 | 2.5 | 北 | 阴 |
|  | 2020.09.12 | 08:00~09:00 | 24.6 | 76 | 100.5 | 3.0 | 北 | 阴 |
|  | 2020.09.12 | 14:00~15:00 | 28.5 | 71 | 100.4 | 2.9 | 北 | 阴 |
|  | 2020.09.12 | 20:00~21:00 | 24.9 | 73 | 100.5 | 2.3 | 北 | 阴 |

## 表4-10 环境空气小时值监测结果

| 点位编号及名称 | 采样 日期 | 采样时间 | 检测项目及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二氧化硫 mg/m3 | 二氧化氮mg/m3 |
| A33东区周边环境空气质量 | 2020.09.12 | 02:00~03:00 | 0.028 | 0.028 |
|  | 2020.09.12 | 08:00~09:00 | 0.025 | 0.031 |
|  | 2020.09.12 | 14:00~15:00 | 0.027 | 0.032 |
|  | 2020.09.12 | 20:00~21:00 | 0.028 | 0.030 |
| A34西区周边环境空气质量 | 2020.09.12 | 02:00~03:00 | 0.024 | 0.024 |
|  | 2020.09.12 | 08:00~09:00 | 0.021 | 0.026 |
|  | 2020.09.12 | 14:00~15:00 | 0.023 | 0.023 |
|  | 2020.09.12 | 20:00~21:00 | 0.021 | 0.025 |
| 执行标准 | 0.150 | 0.200 |
| 备注 | 执行标准为：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。 |

## 表4-11 环境空气日均值监测结果

| 点位编号及名称 | 采样日期 | 检测项目及结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 总悬浮颗粒物 mg/m3 | PM10 mg/m3 |
| A33东区周边环境空气质量 | 2020.09.12 | 0.111 | 0.046 |
| A34西区周边环境空气质量 | 2020.09.12 | 0.109 | 0.032 |
| 执行标准 | 0.120 | 0.050 |
| 备注 | 执行标准为：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。 |

## 表4-12 废水监测结果

| 点位编号及名称 | 采样日期 | 监测项目 | 单位 | 检测结果 | 执行 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 13:00 | 14:10 | 15:20 | 16:30 |  |
| WW1 西区废水总排放口 | 2020年09月13日 | pH | 无量纲 | 6.92 | 6.95 | 6.87 | 6.89 | 6~9 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 10 | 12 | 11 | 11 | 30 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 11 | 8 | 10 | 11 | 50 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 0.439 | 0.385 | 0.356 | 0.481 | 5 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 2.30 | 1.69 | 1.81 | 2.55 | 15 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.032 | 0.038 | 0.049 | 0.044 | 0.5 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 0.29 | 0.22 | 0.29 | 0.20 | 3 |
|  |  | 挥发酚 | mg/L | 0.015 | 0.020 | 0.030 | 0.025 | 0.5 |
|  |  | 总氰化物 | mg/L | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.5 |
|  |  | 氟化物 | mg/L | 2.06 | 2.09 | 2.07 | 2.05 | 10 |
|  |  | 总铁 | mg/L | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.12 | 10 |
|  |  | 总锌 | mg/L | 0.141 | 0.127 | 0.144 | 0.139 | 2.0 |
|  |  | 总铜 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.5 |
| 点位编号及名称 | 采样日期 | 监测项目 | 单位 | 检测结果 | 执行 标准 |
|  |  |  |  | 13:35 | 14:45 | 15:55 | 17:05 |  |
| WW2东区废水总排放口 | 2020年09月13日 | pH | 无量纲 | 7.59 | 7.68 | 7.62 | 7.67 | 6~9 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 8 | 9 | 11 | 9 | 30 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 12 | 15 | 13 | 14 | 50 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 1.13 | 1.23 | 1.31 | 1.26 | 5 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 4.72 | 5.36 | 5.64 | 4.96 | 15 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.131 | 0.148 | 0.127 | 0.139 | 0.5 |
|  |  | 石油类 | mg/L | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 3 |
|  |  | 挥发酚 | mg/L | 0.020 | 0.015 | 0.035 | 0.030 | 0.5 |
|  |  | 总氰化物 | mg/L | 0.015 | 0.012 | 0.011 | 0.014 | 0.5 |
|  |  | 氟化物 | mg/L | 2.86 | 2.84 | 2.86 | 2.83 | 10 |
|  |  | 总铁 | mg/L | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 10 |
|  |  | 总锌 | mg/L | 0.044 | 0.047 | 0.035 | 0.040 | 2.0 |
|  |  | 总铜 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.5 |
| 备注 | 1、执行标准为：《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）直接排放标准； 2、“ND” 表示该项目未检出； 3、续表同。 |

## 表4-12 废水监测结果（续）

| 点位编号及名称 | 采样日期 | 监测项目 | 单位 | 检测结果 | 执行 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 13:15 | 14:25 | 15:35 | 16:45 |  |
| WW3西区车间排口 | 2020年09月13日 | 总砷 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.5 |
|  |  | 六价铬 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.5 |
|  |  | 总铬 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 1.5 |
|  |  | 总铅 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 1.0 |
|  |  | 总镍 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 1.0 |
|  |  | 总镉 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.1 |
|  |  | 总汞 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.05 |
| 点位编号及名称 | 采样日期 | 监测项目 | 单位 | 检测结果 | 执行 标准 |
|  |  |  |  | 13:45 | 14:55 | 16:05 | 17:15 |  |
| WW4东区车间排口 | 2020年09月13日 | 总砷 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.5 |
|  |  | 六价铬 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.5 |
|  |  | 总铬 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 1.5 |
|  |  | 总铅 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 1.0 |
|  |  | 总镍 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 1.0 |
|  |  | 总镉 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.1 |
|  |  | 总汞 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.05 |

# ********本页以下空白********

## 表4-13 噪声监测结果

2020.09.13：天气：阴，风向：北，风速：2.1m/s。

| 点位编号 及名称 | 监测日期 | 监测时段 | 监测结果LeqdB（A） | 执行标准 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1东区东侧 | 2020年 09月13日 | 昼间： 11:05~18:35 夜间： 22:00~次日 00:17 | 昼间 | 60.2 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 51.1 | 55 |
| N2东区南侧 |  |  | 昼间 | 59.2 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 50.5 | 55 |
| N3东区西侧 |  |  | 昼间 | 55.0 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 51.1 | 55 |
| N4东区北侧 |  |  | 昼间 | 62.2 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 52.0 | 55 |
| N5西区东侧 |  |  | 昼间 | 58.2 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 50.9 | 55 |
| N6西区南侧 |  |  | 昼间 | 57.7 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 51.5 | 55 |
| N7西区西侧 |  |  | 昼间 | 59.2 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 52.3 | 55 |
| N8西区北侧 |  |  | 昼间 | 60.3 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 51.6 | 55 |
| 备注 | 执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类。 |

附图：采样监测照片

| A1东区烧结厂房东 | A2东区烧结厂房南 | A3东区烧结厂房西 | A4东区烧结厂房北 |
| --- | --- | --- | --- |

附图：采样监测照片（续）

| A5西区烧结厂房东 | A6西区烧结厂房南 | A7西区烧结厂房西 | A8西区烧结厂房北 | A9东区炼铁厂房东 | A10东区炼铁厂房南 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A11东区炼铁厂房西 | A12东区炼铁厂房北 | A13西区炼铁厂房东 | A14西区炼铁厂房南 | A15西区炼铁厂房西 | A16西区炼铁厂房北 |

附图：采样监测照片（续）

| A17东区炼钢厂房东 | A18东区炼钢厂房南 | A19东区炼钢厂房西 | A20东区炼钢厂房北 | A21西区炼钢厂房东 | A22西区炼钢厂房南 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A23西区炼钢厂房西 | A24西区炼钢厂房北 | A25东区轧钢厂房东 | A26东区轧钢厂房南 | A27东区轧钢厂房西 | A28东区轧钢厂房北 |

附图：采样监测照片（续）

| A29西区轧钢厂房东 | A30西区轧钢厂房南 | A31西区轧钢厂房西 | A32西区轧钢厂房北 | A33 东区周边环境空气质量 | A34 西区周边环境空气质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1东区东侧 | N2东区南侧 | N3东区西侧 | N4东区北侧 | N5西区东侧 | N6西区南侧 |

附图：采样监测照片（续）

| N7西区西侧 | N8西区北侧 | WW1 西区废水总排放口 | WW2 东区废水总排放口 | WW3西区车间排口 | WW4东区车间排口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 238M2烧结配料除尘 | G2 238M2烧结整粒除尘 | G3西区238M2烧结脱硫设施 | G4 238M2烧结机尾除尘 | G5 东区烧结成品除尘 | G6 1#180M2烧结机尾除尘 |

附图：采样监测照片（续）

| G7东区2×180M2烧结脱硫设施 | G8 2#180M2烧结机尾除尘 | G9 1#高炉矿槽除尘 | G10 1#高炉出铁场除尘 | G12 西区1、2#转运站除尘 | G13西区高炉喷煤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G14 2#高炉矿槽除尘 | G15 2#高炉出铁场除尘 | G16 2#高炉热风炉 | G17 3#高炉矿槽除尘 | G18 3#高炉出铁场除尘 | G19 3#高炉热风炉 |

附图：采样监测照片（续）

| G20东区高炉喷煤 | G21 4#高炉矿槽除尘 | G22 4#高炉出铁场除尘 | G24 东区3#、4#高炉矿槽槽上除尘 | G25 东区汽车受矿槽除尘 | G26东区3#转运站除尘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G28东区中板精轧机除尘 | G29 东区14#转运站除尘 | G30 东区15#转运站除尘 | G31西区转炉一次除尘 | G32西区转炉二次除尘 | G33西区转炉三次除尘 |

附图：采样监测照片（续）

| G34西区地下料仓除尘 | G35 东区转炉一次除尘设施 | G36东区转炉二次除尘 | G37 东区炼钢精炼炉除尘 | G39西区棒材加热炉 | G40西区高棒加热炉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G41东区高线加热炉 | G42东区中板1#加热炉 | G43东区中板2#加热炉 | G44 25MW燃气发电设施 | G45 55MW燃气发电设施 |  |

********报告结束********