# 监 测 报 告

| 项目名称： | 九江萍钢钢铁有限公司2020年10月至2021年9月年度委托检测项目 （2021年第一季度） |
| --- | --- |
| 委托单位： | 九江萍钢钢铁有限公司 |
| 项目地址： | 九江市湖口县工业园区 |

编    制：

复    核：

审    核：

签    发：

签发日期：

# 说   明

- 报告未加盖骑缝章无效，公章与检验检测专用章具有同等效力。

- 报告未加盖CMA章，表示本报告不具有对社会的证明作用，仅用于科研、教学、内部质量控制等。

- 报告无编制人、复核人、审核人、签发人签名无效，报告经涂改、增删无效。

- 未经本检测机构书面同意，不得部分复印本报告，未经同意不得作为商业广告使用。

- 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责。

- 委托单位对本报告如有异议，请在收到报告之日起，在合同约定期限内提出申诉，逾期不予受理。

- 委托监测结果只代表监测时污染物排放和环境质量状况情况，所附排放标准和环境质量标准由客户提供。

- 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

- 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

| 江西中检联检测有限公司 Jiangxi Sino Assessment Group Co.,L td |  |
| --- | --- |
| 地址：江西省南昌市高新技术开发区天祥大道2799号南昌佳海产业园179栋（邮编330200） 电话/传真：0791-86718877 86768877 网址：http://www.sagchina.com/ |  |

# 4、监测结果

## 表4-1 有组织废气监测结果一

2021.01.25:气温:10.6-10.7℃;气压:102.1kPa;天气:阴；2021.01.26:气温:11.1℃;气压:102.2kPa;天气:阴；2021.01.27:气温:10.1-10.2℃;气压:102.2kPa;天气:阴；2021.01.28:气温:10.1℃;气压:102.2kPa;天气:阴；2021.01.29:气温:13.2-13.5℃;气压:102.3kPa;天气:晴；2021.03.02:气温:10.8℃;气压:102.1kPa;天气:晴。

| 点位 编号及名称 | 监测 日期 | 监测项目 | 检测结果 | 执行 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ① | ② | ③ | 平均值 |  |
| G1 238M2烧结配料除尘 | 2021年 01月 28日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 8.56 | 7.12 | 9.07 | 8.25 | 30 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.373 | 0.290 | 0.356 | 0.340 | / |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 43528.07 | 40743.88 | 39259.99 | -- | / |
| G2 238M2烧结整粒除尘 | 2021年 01月 28日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 3.11 | 3.43 | 4.39 | 3.64 | 30 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.472 | 0.520 | 0.666 | 0.553 | / |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 151694 | 151694 | 151694 | -- | / |
| G4 238M2烧结机尾除尘 | 2021年 01月 28日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 10.3 | 7.52 | 10.9 | 9.57 | 30 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 2.06 | 1.65 | 2.29 | 2.00 | / |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 200115.9 | 219523.1 | 209862.1 | -- | / |
| G6 1#180M2烧结机尾除尘 | 2021年 01月 26日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 4.65 | 5.20 | 6.52 | 5.46 | 30 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.699 | 0.763 | 0.922 | 0.795 | / |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 150264 | 146691 | 141483 | -- | / |
| G8 2#180M2烧结机尾除尘 | 2021年 01月 26日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 4.06 | 4.84 | 4.54 | 4.48 | 30 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.564 | 0.656 | 0.615 | 0.612 | / |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 138945 | 135530 | 135537 | -- | / |
| G9 1#高炉矿槽除尘 | 2021年 01月 28日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 6.51 | 5.92 | 6.83 | 6.42 | 25* |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 1.37 | 1.22 | 1.38 | 1.32 | / |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 211126.8 | 205911.6 | 201425.6 | -- | / |
| G10 1#高炉出铁场除尘 | 2021年 01月 27日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 9.04 | 8.28 | 10.3 | 9.21 | 25* |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 2.63 | 2.32 | 2.88 | 2.61 | / |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 291346.2 | 280287.9 | 279317.9 | -- | / |
| 备注 | 1、执行标准为：《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB 28662-2012）表二标准；“*”表示执行标准为：《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB 28663-2012）表二标准； 2、“ND” 表示该项目未检出，“/” 表示未对该项目做限值规定，“--”表示不对该项目进行核算；“a”表示该项目使用表3中序号1-3分析方法进行分析；“b”表示该项目使用表3中序号1-2分析方法进行分析；计算平均值时ND以0计； 3、续表同。 |

## 表4-1 有组织废气监测结果一（续）

| 点位 编号及名称 | 监测 日期 | 监测项目 | 检测结果 | 执行 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ① | ② | ③ | 平均值 |  |
| G11 1#高炉热风炉 | 2021年 01月 28日 | 颗粒物（烟尘） | 排放浓度 mg/m3 | 4.58 | 4.01 | 3.83 | 4.14 | 20* |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.745 | 0.647 | 0.541 | 0.644 | / |
|  |  | 二氧 化硫b | 排放浓度 mg/m3 | ND | ND | ND | ND | 100* |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | -- | -- | -- | -- | / |
|  |  | 氮氧化物 | 排放浓度 mg/m3 | 97 | 81 | 92 | 90 | 300* |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 15.8 | 13.1 | 13.0 | 14.0 | / |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 162708.6 | 161422.8 | 141208.0 | -- | / |
| G12 西区1、2#转运站除尘 | 2021年 01月 28日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 12.8 | 15.4 | 11.9 | 13.4 | 25* |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 1.02 | 1.16 | 0.906 | 1.03 | / |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 79825.47 | 75169.24 | 76093.96 | -- | / |
| G13 西区高炉喷煤 | 2021年 01月 28日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 8.16 | 6.64 | 7.05 | 7.28 | 25* |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.319 | 0.264 | 0.269 | 0.284 | / |
|  |  | 标干流量 m3/h | 39085.03 | 39703.32 | 38162.39 | -- | / |
| G14 2#高炉矿槽除尘 | 2021年 01月 28日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 4.51 | 5.22 | 4.21 | 4.65 | 25* |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 1.46 | 1.71 | 1.35 | 1.51 | / |
|  |  | 标干流量 m3/h | 324453.4 | 326880.6 | 319591.9 | -- | / |
| G15 2#高炉出铁场除尘 | 2021年 01月 27日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 8.69 | 9.97 | 9.33 | 9.33 | 25* |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 1.20 | 1.35 | 1.29 | 1.28 | / |
|  |  | 标干流量 m3/h | 137963.3 | 135885.4 | 138767.5 | -- | / |
| G16 2#高炉热风炉 | 2021年 01月 27日 | 颗粒物（烟尘） | 排放浓度 mg/m3 | 8.79 | 8.66 | 10.9 | 9.45 | 20* |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 1.55 | 1.84 | 2.05 | 1.81 | / |
|  |  | 二氧 化硫b | 排放浓度 mg/m3 | ND | ND | ND | ND | 100* |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | -- | -- | -- | -- | / |
|  |  | 氮氧化物 | 排放浓度 mg/m3 | 103 | 91 | 96 | 97 | 300* |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 18.2 | 19.3 | 18.1 | 18.5 | / |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 176344.0 | 212607.3 | 188248.6 | -- | / |

## 表4-1 有组织废气监测结果一（续）

| 点位 编号及名称 | 监测 日期 | 监测项目 | 检测结果 | 执行 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ① | ② | ③ | 平均值 |  |
| G17 3#高炉矿槽除尘 | 2021年 01月 26日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 11.5 | 7.84 | 8.01 | 9.12 | 25* |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 3.64 | 2.52 | 2.82 | 2.99 | / |
|  |  | 标干流量 m3/h | 316914.7 | 321824.9 | 351962.8 | -- | / |
| G18 3#高炉出铁场除尘 | 2021年 01月 25日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 10.2 | 10.5 | 11.0 | 10.6 | 25* |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 5.68 | 5.52 | 5.91 | 5.70 | / |
|  |  | 标干流量 m3/h | 556655 | 525603 | 537253 | -- | / |
| G19 3#高炉热风炉 | 2021年 01月 26日 | 颗粒物（烟尘） | 排放浓度 mg/m3 | 8.45 | 6.46 | 5.66 | 6.86 | 20* |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 2.94 | 2.43 | 2.14 | 2.50 | / |
|  |  | 二氧 化硫b | 排放浓度 mg/m3 | ND | ND | ND | ND | 100* |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | -- | -- | -- | -- | / |
|  |  | 氮氧化物 | 排放浓度 mg/m3 | 27 | 25 | 33 | 28 | 300* |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 9.39 | 9.40 | 12.5 | 10.4 | / |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 347921.6 | 375840.1 | 378622.8 | -- | / |
| G20 东区高炉喷煤 | 2021年 01月 28日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 12.2 | 10.8 | 9.61 | 10.9 | 25* |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.601 | 0.554 | 0.478 | 0.544 | / |
|  |  | 标干流量 m3/h | 49253.19 | 51287.70 | 49699.53 | -- | / |
| G21 4#高炉矿槽除尘 | 2021年 01月 27日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 5.87 | 7.62 | 7.00 | 6.83 | 25* |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 1.96 | 2.50 | 2.29 | 2.25 | / |
|  |  | 标干流量 m3/h | 334198 | 328158 | 326638 | -- | / |
| G22 4#高炉出铁场除尘 | 2021年 01月 25日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 8.31 | 9.38 | 9.95 | 9.21 | 25* |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 3.35 | 3.65 | 3.76 | 3.59 | / |
|  |  | 标干流量 m3/h | 403213 | 389568 | 378353 | -- | / |
| G23 4#高炉热风炉 | 2021年 01月 26日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 7.22 | 7.75 | 6.66 | 7.21 | 20* |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 1.41 | 1.44 | 1.24 | 1.36 | / |
|  |  | 标干流量 m3/h | 195947.1 | 186068.8 | 186050.4 | -- | / |

## 表4-1 有组织废气监测结果一（续）

| 点位 编号及名称 | 监测 日期 | 监测项目 | 检测结果 | 执行 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ① | ② | ③ | 平均值 |  |
| G23 4#高炉热风炉 | 2021年 01月 26日 | 二氧 化硫b | 排放浓度 mg/m3 | 4 | 5 | ND | 3 | 100* |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.784 | 0.930 | -- | 0.571 | / |
|  |  | 氮氧化物 | 排放浓度 mg/m3 | 22 | 21 | 26 | 23 | 300* |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 4.31 | 3.91 | 4.84 | 4.35 | / |
|  |  | 标干流量 m3/h | 195947.1 | 186068.8 | 186050.4 | -- | / |
| G24东区3#、4#高炉矿槽槽上除尘 | 2021年 01月 26日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 4.83 | 5.07 | 4.45 | 4.78 | 25* |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.964 | 1.04 | 0.907 | 0.970 | / |
|  |  | 标干流量 m3/h | 199584.0 | 204514.4 | 203805.0 | -- | / |
| G25东区汽车受矿槽除尘 | 2021年 01月 25日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 3.59 | 4.29 | 6.81 | 4.90 | 25* |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.267 | 0.320 | 0.507 | 0.365 | / |
|  |  | 标干流量 m3/h | 74308 | 74627 | 74432 | -- | / |
| G26东区3#转运站除尘 | 2021年 01月 26日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 8.16 | 7.99 | 11.4 | 9.18 | 25* |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 1.11 | 1.10 | 1.63 | 1.28 | / |
|  |  | 标干流量 m3/h | 135669 | 138279 | 142683 | -- | / |
| G27东区7#~9#转运站除尘 | 2021年 01月 26日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 7.25 | 8.90 | 9.39 | 8.51 | 25* |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 1.99 | 2.49 | 2.59 | 2.36 | / |
|  |  | 标干流量 m3/h | 273850 | 279963 | 276304 | -- | / |
| G28东区14#转运站除尘 | 2021年 01月 25日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 9.93 | 9.88 | 9.16 | 9.66 | 25* |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.668 | 0.665 | 0.621 | 0.651 | / |
|  |  | 标干流量 m3/h | 67224 | 67315 | 67833 | -- | / |
| G29东区15#转运站除尘 | 2021年 01月 25日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 9.87 | 7.40 | 8.02 | 8.43 | 25* |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.671 | 0.504 | 0.526 | 0.567 | / |
|  |  | 标干流量 m3/h | 67959 | 68152 | 65553 | -- | / |
| G30西区转炉一次除尘 | 2021年 03月 02日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 13.8 | 14.7 | 17.8 | 15.4 | 50* |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.740 | 0.780 | 0.938 | 0.819 | / |
|  |  | 标干流量 m3/h | 53623.95 | 53083.02 | 52684.57 | -- | / |

## 表4-2 有组织废气监测结果二

2021.01.26:气温:11.1℃;气压:102.2kPa;天气:阴；2021.01.28:气温:10.1℃;气压:102.2kPa;天气:阴。

| 点位 编号及名称 | 监测 日期 | 监测项目 | 检测结果 | 执行 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ① | ② | ③ | 平均值 |  |
| G31西区转炉二次除尘 | 2021年 01月 28日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 9.22 | 9.82 | 7.38 | 8.81 | 20 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 5.02 | 4.88 | 3.89 | 4.60 | / |
|  |  | 标干流量 m3/h | 544144 | 496647 | 527707 | -- | / |
| G32西区转炉三次除尘 | 2021年 01月 28日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 4.88 | 5.47 | 3.82 | 4.72 | 20 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 3.37 | 3.67 | 2.70 | 3.25 | / |
|  |  | 标干流量 m3/h | 691031 | 670859 | 706694 | -- | / |
| G33西区地下料仓除尘 | 2021年 01月 28日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 5.13 | 5.35 | 4.67 | 5.05 | 20 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.272 | 0.290 | 0.257 | 0.273 | / |
|  |  | 标干流量 m3/h | 52944 | 54276 | 54975 | -- | / |
| G34东区转炉一次除尘设施 | 2021年 01月 28日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 32.6 | 31.0 | 30.3 | 31.1 | 50 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 3.08 | 2.87 | 2.95 | 2.97 | / |
|  |  | 标干流量 m3/h | 94626.59 | 92482.39 | 97442.40 | -- | / |
| G35东区转炉二次除尘 | 2021年 01月 26日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 9.66 | 8.81 | 10.7 | 9.72 | 20 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 5.90 | 5.29 | 6.48 | 5.89 | / |
|  |  | 标干流量 m3/h | 610417 | 600843 | 606060 | -- | / |
| G36东区转炉三次除尘 | 2021年 01月 26日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 5.58 | 5.59 | 6.02 | 5.73 | 20 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 3.87 | 3.87 | 4.12 | 3.95 | / |
|  |  | 标干流量 m3/h | 692898 | 691499 | 684148 | -- | / |
| G37东区炼钢精炼炉除尘 | 2021年 01月 26日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 7.08 | 5.11 | 7.58 | 6.59 | 20 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 3.78 | 2.87 | 4.20 | 3.62 | / |
|  |  | 标干流量 m3/h | 534368 | 561235 | 554413 | -- | / |
| G38 东区中板精轧机除尘 | 2021年 01月 28日 | 颗粒物（粉尘） | 排放浓度 mg/m3 | 7.82 | 8.34 | 8.39 | 8.18 | 20 |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 1.41 | 1.53 | 1.52 | 1.49 | / |
|  |  | 标干流量 m3/h | 180889 | 183373 | 181706 | -- | / |
| 备注 | 1、执行标准为：《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB 28664-2012）表二标准； 2、“/” 表示未对该项目做限值规定；“--”表示不对该项目进行核算。 |

## 表4-3 有组织废气监测结果三

2021.01.26:气温:11.1℃;气压:102.2kPa;天气:阴；

2021.01.29:气温:13.2-13.5℃;气压:102.3kPa;天气:晴；2021.03.02:气温:10.8℃;气压:102.1kPa;天气:晴。

| 点位 编号及名称 | 监测 日期 | 监测项目 | 检测结果 | 执行 标准 | 燃料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ① | ② | ③ | 平均值 |  |  |
| G3 西区238M2烧结脱硫设施 | 2021年 01月 29日 | 颗粒物（烟尘） | 实测浓度 mg/m3 | 26.6 | 25.7 | 28.7 | 27.0 | / | 煤气 |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 27.1 | 25.2 | 27.1 | 26.5 | 50 |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 34.7 | 35.5 | 39.4 | 36.5 | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 mg/m3 | 254 | 222 | 233 | 236 | / |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 259 | 218 | 220 | 232 | 300 |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 331 | 307 | 320 | 319 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 1304969 | 1383268 | 1371800 | -- | / |  |
|  |  | 含氧量 | % | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.9 | / |  |
|  |  | 氟化物 | 实测浓度 mg/m3 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | / |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 4.0 |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.119 | 0.119 | 8.17×10-2 | 0.107 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 1321599 | 1327607 | 1360858 | -- | / |  |
|  |  | 含氧量 | % | 16.1 | 15.9 | 15.7 | 15.9 | / |  |
| G3 西区238M2烧结脱硫设施 | 2021年 03月 02日 | 二氧 化硫b | 实测浓度 mg/m3 | 20 | 18 | 19 | 19 | / |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 21 | 18 | 20 | 20 | 200 |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 34.3 | 30.7 | 32.4 | 32.5 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 1714251 | 1706531 | 1706447 | -- | / |  |
|  |  | 含氧量 | % | 16.2 | 16.1 | 16.3 | 16.2 | / |  |
| G7 东区2×180M2烧结脱硫设施 | 2021年 01月 26日 | 氟化物 | 实测浓度 mg/m3 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | / | 煤气 |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 4.0 |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.115 | 8.96×10-2 | 7.81×10-2 | 9.42×10-2 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 956533 | 995393 | 975767 | -- | / |  |
|  |  | 含氧量 | % | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | / |  |
| 备注 | 1、执行标准为：《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB 28662-2012）表二及修改单； 2、“/” 表示未对该项目做限值规定；“--”表示不对该项目进行核算；“a”表示该项目使用表3中序号1-3分析方法进行分析；“b”表示该项目使用表3中序号1-2分析方法进行分析； 3、基准氧含量为：16%。4、续表同。 |

## 表4-3 有组织废气监测结果三（续）

| 点位 编号及名称 | 监测 日期 | 监测项目 | 检测结果 | 执行 标准 | 燃料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ① | ② | ③ | 平均值 |  |  |
| G7 东区2×180M2烧结脱硫设施 | 2021年 01月 26日 | 二氧 化硫a | 实测浓度 mg/m3 | 99.5 | 103 | 110 | 104 | / | 煤气 |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 102 | 105 | 110 | 106 | 200 |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 95.2 | 103 | 107 | 102 | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 mg/m3 | 261 | 266 | 267 | 265 | / |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 266 | 271 | 267 | 268 | 300 |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 250 | 265 | 261 | 259 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 956439 | 977969 | 923231 | -- | / |  |
|  |  | 含氧量 | % | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 16.1 | / |  |
| G7 东区2×180M2烧结脱硫设施 | 2021年 03月 02日 | 颗粒物（烟尘） | 实测浓度 mg/m3 | 30.5 | 31.9 | 32.6 | 31.7 | / |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 41.2 | 46.9 | 46.6 | 44.9 | 50 |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 25.6 | 26.6 | 29.0 | 27.1 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 840713.2 | 832604.1 | 889976.5 | -- | / |  |
|  |  | 含氧量 | % | 17.3 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | / |  |

## 表4-4 有组织废气监测结果四

2021.01.25:气温:10.6-10.7℃;气压:102.1kPa;天气:阴；

2021.01.28:气温:10.1℃;气压:102.2kPa;天气:阴；2021.03.02:气温:10.8℃;气压:102.1kPa;天气:晴。

| 点位 编号及名称 | 监测 日期 | 监测项目 | 检测结果 | 执行 标准 | 燃料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ① | ② | ③ | 平均值 |  |  |
| G39 西区棒材加热炉 | 2021年 01月 28日 | 颗粒物（烟尘） | 实测浓度 mg/m3 | 15.8 | 16.8 | 13.9 | 15.5 | / | 煤气 |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 15.8 | 15.8 | 12.5 | 14.7 | 20 |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.389 | 0.425 | 0.339 | 0.384 | / |  |
|  |  | 二氧 化硫b | 实测浓度 mg/m3 | 112 | 103 | 110 | 108 | / |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 111 | 97 | 99 | 102 | 150 |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 2.75 | 2.61 | 2.69 | 2.68 | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 mg/m3 | 204 | 210 | 221 | 212 | / |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 202 | 198 | 200 | 200 | 300 |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 5.02 | 5.31 | 5.39 | 5.24 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 24591 | 25294 | 24411 | -- | / |  |
|  |  | 含氧量 | % | 7.9 | 7.2 | 6.6 | 7.2 | / |  |
| 备注 | 1、执行标准为：《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）； 2、“ND” 表示该项目未检出，“/” 表示未对该项目做限值规定；“--”表示不对该项目进行核算；“b”表示该项目使用表3中序号1-2分析方法进行分析； 3、基准氧含量为：8%。 4、续表同。 |

## 表4-4有组织废气监测结果四（续）

| 点位 编号及名称 | 监测 日期 | 监测项目 | 检测结果 | 执行 标准 | 燃料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ① | ② | ③ | 平均值 |  |  |
| G40西区高棒加热炉 | 2021年 03月 02日 | 颗粒物（烟尘） | 实测浓度 mg/m3 | 12.0 | 12.5 | 14.0 | 12.8 | / | 煤气 |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 14.7 | 15.3 | 17.3 | 15.8 | 20 |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.495 | 0.524 | 0.598 | 0.539 | / |  |
|  |  | 二氧 化硫b | 实测浓度 mg/m3 | ND | ND | ND | ND | / |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | -- | -- | -- | -- | 150 |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | -- | -- | -- | -- | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 mg/m3 | 205 | 171 | 167 | 181 | / |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 251 | 210 | 207 | 223 | 300 |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 8.46 | 7.17 | 7.13 | 7.59 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 41269.22 | 41919.42 | 42714.25 | -- | / |  |
|  |  | 含氧量 | % | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | / |  |
| G41 东区高线加热炉 | 2021年 01月 25日 | 颗粒物（烟尘） | 实测浓度 mg/m3 | 8.98 | 7.25 | 6.66 | 7.63 | / | 煤气 |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 7.94 | 6.50 | 5.70 | 6.71 | 20 |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.435 | 0.343 | 0.320 | 0.366 | / |  |
|  |  | 二氧 化硫b | 实测浓度 mg/m3 | ND | ND | ND | ND | / |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | -- | -- | -- | -- | 150 |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | -- | -- | -- | -- | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 mg/m3 | 81 | 80 | 82 | 81 | / |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 72 | 72 | 70 | 71 | 300 |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 3.93 | 3.78 | 3.94 | 3.88 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 48459.88 | 47252.03 | 48044.52 | -- | / |  |
|  |  | 含氧量 | % | 6.3 | 6.5 | 5.8 | 6.2 | / |  |

# ********本页以下空白********

## 表4-4有组织废气监测结果四（续）

| 点位 编号及名称 | 监测 日期 | 监测项目 | 检测结果 | 执行 标准 | 燃料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ① | ② | ③ | 平均值 |  |  |
| G42 东区中板1#加热炉 | 2021年 01月 25日 | 颗粒物（烟尘） | 实测浓度 mg/m3 | 8.11 | 7.79 | 8.69 | 8.20 | / | 煤气 |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 8.79 | 8.96 | 9.11 | 8.95 | 20 |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.311 | 0.293 | 0.352 | 3.19 | / |  |
|  |  | 二氧 化硫b | 实测浓度 mg/m3 | ND | ND | ND | ND | / |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | -- | -- | -- | -- | 150 |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | -- | -- | -- | -- | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 mg/m3 | 137 | 123 | 132 | 131 | / |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 148 | 142 | 138 | 143 | 300 |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 5.25 | 4.62 | 5.34 | 5.07 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 38319.59 | 37591.42 | 40450.63 | -- | / |  |
|  |  | 含氧量 | % | 9.0 | 9.7 | 8.6 | 9.1 | / |  |
| G43 东区中板2#加热炉 | 2021年 01月 25日 | 颗粒物（烟尘） | 实测浓度 mg/m3 | 5.31 | 7.10 | 8.40 | 6.94 | / | 煤气 |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 4.93 | 6.28 | 7.86 | 6.36 | 20 |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.156 | 0.215 | 0.249 | 0.207 | / |  |
|  |  | 二氧 化硫b | 实测浓度 mg/m3 | 7 | 16 | 5 | 9 | / |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 6 | 14 | 5 | 8 | 150 |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 0.206 | 0.484 | 0.148 | 0.279 | / |  |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 mg/m3 | 153 | 151 | 135 | 146 | / |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 142 | 134 | 126 | 134 | 300 |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 4.49 | 4.57 | 4.01 | 4.36 | / |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 29361.31 | 30261.88 | 29681.66 | -- | / |  |
|  |  | 含氧量 | % | 7.0 | 6.3 | 7.1 | 6.8 | / |  |

# ********本页以下空白********

## 表4-5 有组织废气监测结果五

2021.01.27:气温:10.1-10.2℃;气压:102.2kPa;天气:阴；2021.01.28:气温:10.1℃;气压:102.2kPa;天气:阴。

| 点位 编号及名称 | 监测 日期 | 监测项目 | 检测结果 | 执行 标准 | 排气筒高度/m | 燃料/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ① | ② | ③ | 平均值 |  |  |  |
| G44 25MW燃气发电设施 | 2021年 01月 28日 | 颗粒物（烟尘） | 实测浓度 mg/m3 | 13.7 | 9.44 | 7.61 | 10.2 | / | 100 | 煤气 |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 6.00 | 3.93 | 3.11 | 4.35 | 10 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 7.62 | 5.29 | 4.45 | 5.79 | / |  |  |
|  |  | 二氧 化硫b | 实测浓度 mg/m3 | ND | ND | ND | ND | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | -- | -- | -- | -- | 100 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | -- | -- | -- | -- | / |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 mg/m3 | 63 | 86 | 79 | 76 | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 28 | 36 | 32 | 32 | 120 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 35.0 | 48.2 | 46.2 | 43.1 | / |  |  |
|  |  | 烟气黑度 | 级 | <1 | 1 |  |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 555854.1 | 560514.9 | 584753.3 | -- | / |  |  |
|  |  | 含氧量 | % | 7.3 | 6.6 | 6.3 | 6.73 | / |  |  |
| G45 55MW燃气发电设施 | 2021年 01月 27日 | 颗粒物（烟尘） | 实测浓度 mg/m3 | 11.4 | 7.51 | 6.42 | 8.44 | / | 100 | 煤气 |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 4.44 | 2.78 | 2.35 | 3.19 | 10 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 6.88 | 4.46 | 3.84 | 5.06 | / |  |  |
|  |  | 二氧 化硫b | 实测浓度 mg/m3 | ND | 4 | ND | ND | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | -- | 1 | -- | -- | 100 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | -- | 2.38 | -- | -- | / |  |  |
|  |  | 氮氧化物 | 实测浓度 mg/m3 | 24 | 27 | 33 | 28 | / |  |  |
|  |  |  | 折算浓度 mg/m3 | 9 | 10 | 12 | 10 | 120 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 kg/h | 14.5 | 16.0 | 19.7 | 16.8 | / |  |  |
|  |  | 烟气黑度 | 级 | <1 | 1 |  |  |
|  |  | 标干流量 | m3/h | 603442 | 594291 | 598113 | -- | / |  |  |
|  |  | 含氧量 | % | 5.6 | 4.8 | 4.6 | 5.0 | / |  |  |
| 备注 | 1、执行标准为：《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1； 2、“ND” 表示该项目未检出，“/” 表示未对该项目做限值规定，“--”表示不对该项目进行核算；“a”表示该项目使用表3中序号1-3分析方法进行分析；“b”表示该项目使用表3中序号1-2分析方法进行分析； 3、基准氧含量为：15%。 |

## 表4-6 无组织废气监测结果一

2021.01.26：气温：7.6-12.2℃；气压：102.1-102.2kPa；相对湿度：70-78%；风向：西北；风速：1.5-1.8m/s，天气：阴；

2021.01.27：气温：6.8-12.8℃；气压：102.2-102.3kPa；相对湿度：71-79%；风向：北；风速：1.4-1.7m/s，天气：阴；

2021.01.28：气温：8.4-14.8℃；气压：102.3-102.4kPa；相对湿度：70-78%；风向：北；风速：1.3-1.6m/s，天气：晴；

2021.01.29：气温：9.0-15.8℃；气压：102.2-102.3kPa；相对湿度：71-80%；风向：东北；风速：1.5-1.8m/s，天气：晴。

| 点位编号及名称 | 采样日期 | 采样时间 | 检测项目及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物 mg/m3 |
| A1东区烧结厂房东 | 2021年01月27日 | 09:00~10:00 | 1.02 |
|  |  | 11:00~12:00 | 1.25 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.968 |
|  |  | 16:00~17:00 | 1.14 |
| A2东区烧结厂房南 | 2021年01月27日 | 09:00~10:00 | 2.04 |
|  |  | 11:00~12:00 | 1.70 |
|  |  | 14:00~15:00 | 1.90 |
|  |  | 16:00~17:00 | 1.85 |
| A3东区烧结厂房西 | 2021年01月27日 | 09:00~10:00 | 0.668 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.885 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.685 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.752 |
| A4东区烧结厂房北 | 2021年01月27日 | 09:00~10:00 | 1.57 |
|  |  | 11:00~12:00 | 1.20 |
|  |  | 14:00~15:00 | 1.49 |
|  |  | 16:00~17:00 | 1.30 |
| 执行标准 | 8.0 |
| 备注 | A1~A8执行标准为：《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB 28662-2012）表4有厂房生产车间标准； A9~A16执行标准为：《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB 28663-2012）表4有厂房生产车间标准； A17~A24执行标准为：《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB 28664-2012）表4有厂房生产车间标准； 续表同。 |

## 表4-6 无组织废气监测结果一（续）

| 点位编号及名称 | 采样日期 | 采样时间 | 检测项目及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物 mg/m3 |
| A5西区烧结厂房东 | 2021年01月29日 | 09:00~10:00 | 0.234 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.200 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.184 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.200 |
| A6西区烧结厂房南 | 2021年01月29日 | 09:00~10:00 | 0.485 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.501 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.468 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.501 |
| A7西区烧结厂房西 | 2021年01月29日 | 09:00~10:00 | 0.484 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.451 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.468 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.434 |
| A8西区烧结厂房北 | 2021年01月29日 | 09:00~10:00 | 0.234 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.217 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.200 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.234 |
| A9东区炼铁厂房东 | 2021年01月27日 | 09:00~10:00 | 1.90 |
|  |  | 11:00~12:00 | 1.20 |
|  |  | 14:00~15:00 | 1.69 |
|  |  | 16:00~17:00 | 1.72 |
| A10东区炼铁厂房南 | 2021年01月27日 | 09:00~10:00 | 1.00 |
|  |  | 11:00~12:00 | 1.07 |
|  |  | 14:00~15:00 | 1.04 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.918 |
| A11东区炼铁厂房西 | 2021年01月27日 | 09:00~10:00 | 0.535 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.685 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.601 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.585 |
| A12东区炼铁厂房北 | 2021年01月27日 | 09:00~10:00 | 0.851 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.634 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.751 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.735 |
| 执行标准 | 8.0 |

## 表4-6 无组织废气监测结果一（续）

| 点位编号及名称 | 采样日期 | 采样时间 | 检测项目及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物 mg/m3 |
| A13西区炼铁厂房东 | 2021年01月28日 | 09:00~10:00 | 0.351 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.368 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.418 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.434 |
| A14西区炼铁厂房南 | 2021年01月28日 | 09:00~10:00 | 0.517 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.484 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.485 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.501 |
| A15西区炼铁厂房西 | 2021年01月28日 | 09:00~10:00 | 0.418 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.401 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.384 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.401 |
| A16西区炼铁厂房北 | 2021年01月28日 | 09:00~10:00 | 0.200 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.217 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.184 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.200 |
| A17东区炼钢厂房东 | 2021年01月26日 | 09:00~10:00 | 0.267 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.250 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.284 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.267 |
| A18东区炼钢厂房南 | 2021年01月26日 | 09:00~10:00 | 0.684 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.568 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.635 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.651 |
| A19东区炼钢厂房西 | 2021年01月26日 | 09:00~10:00 | 0.368 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.385 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.367 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.417 |
| A20东区炼钢厂房北 | 2021年01月26日 | 09:00~10:00 | 0.300 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.284 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.351 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.317 |
| 执行标准 | 8.0 |

## 表4-6 无组织废气监测结果一（续）

| 点位编号及名称 | 采样日期 | 采样时间 | 检测项目及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物 mg/m3 |
| A21西区炼钢厂房东 | 2021年01月28日 | 09:00~10:00 | 0.584 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.434 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.468 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.484 |
| A22西区炼钢厂房南 | 2021年01月28日 | 09:00~10:00 | 0.635 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.668 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.652 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.618 |
| A23西区炼钢厂房西 | 2021年01月28日 | 09:00~10:00 | 0.551 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.451 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.517 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.468 |
| A24西区炼钢厂房北 | 2021年01月28日 | 09:00~10:00 | 0.251 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.234 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.217 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.200 |
| 执行标准 | 8.0 |

## 表4-7 无组织废气监测结果二

2021.01.26：气温：7.6-12.2℃；气压：102.1-102.2kPa；相对湿度：70-78%；风向：西北；风速：1.5-1.8m/s，天气：阴；

2021.01.29：气温：9.0-15.8℃；气压：102.2-102.3kPa；相对湿度：71-80%；风向：东北；风速：1.5-1.8m/s，天气：晴。

| 点位编号及名称 | 采样日期 | 采样时间 | 检测项目及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物 mg/m3 |
| A25东区轧钢厂房东 | 2021年01月26日 | 09:00~10:00 | 0.300 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.318 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.284 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.334 |
| 执行标准 | 5.0 |
| 备注 | 执行标准为：《轧钢工业大气污染物排放标准》（GB 28665-2012）表4标准；续表同。 |

## 表4-7 无组织废气监测结果二（续）

| 点位编号及名称 | 采样日期 | 采样时间 | 检测项目及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物 mg/m3 |
| A26东区轧钢厂房南 | 2021年01月26日 | 09:00~10:00 | 0.518 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.467 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.485 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.501 |
| A27东区轧钢厂房西 | 2021年01月26日 | 09:00~10:00 | 0.351 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.401 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.350 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.384 |
| A28东区轧钢厂房北 | 2021年01月26日 | 09:00~10:00 | 0.200 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.167 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.217 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.234 |
| A29西区轧钢厂房东 | 2021年01月29日 | 09:00~10:00 | 0.518 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.602 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.584 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.568 |
| A30西区轧钢厂房南 | 2021年01月29日 | 09:00~10:00 | 0.651 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.601 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.685 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.634 |
| A31西区轧钢厂房西 | 2021年01月29日 | 09:00~10:00 | 1.19 |
|  |  | 11:00~12:00 | 1.15 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.969 |
|  |  | 16:00~17:00 | 1.17 |
| A32西区轧钢厂房北 | 2021年01月29日 | 09:00~10:00 | 0.501 |
|  |  | 11:00~12:00 | 0.551 |
|  |  | 14:00~15:00 | 0.518 |
|  |  | 16:00~17:00 | 0.568 |
| 执行标准 | 5.0 |

## 表4-8 气象条件

| 点位编号及名称 | 监测日期 | 监测时间 | 气温 (℃) | 相对湿度(%) | 气压 (kPa) | 风速 (m/s) | 风向 | 天气 状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A33东区周边环境空气质量 | 2021.01.28 | 02:00~03:00 | 4.2 | 80 | 102.3 | 1.2 | 北 | 晴 |
|  | 2021.01.28 | 08:00~09:00 | 7.5 | 78 | 102.3 | 1.5 | 北 | 晴 |
|  | 2021.01.28 | 14:00~15:00 | 13.4 | 72 | 102.2 | 1.7 | 北 | 晴 |
|  | 2021.01.28 | 20:00~21:00 | 7.1 | 77 | 102.2 | 1.6 | 北 | 晴 |
| A34西区周边环境空气质量 | 2021.01.28 | 02:00~03:00 | 4.3 | 81 | 102.3 | 1.2 | 北 | 晴 |
|  | 2021.01.28 | 08:00~09:00 | 7.6 | 78 | 102.3 | 1.5 | 北 | 晴 |
|  | 2021.01.28 | 14:00~15:00 | 13.6 | 71 | 102.2 | 1.7 | 北 | 晴 |
|  | 2021.01.28 | 20:00~21:00 | 7.2 | 77 | 102.2 | 1.6 | 北 | 晴 |

## 表4-9 环境空气小时值监测结果

| 点位编号及名称 | 采样 日期 | 采样时间 | 检测项目及结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二氧化硫 mg/m3 | 二氧化氮mg/m3 |
| A33东区周边环境空气质量 | 2021.01.28 | 02:00~03:00 | 0.023 | 0.025 |
|  | 2021.01.28 | 08:00~09:00 | 0.025 | 0.028 |
|  | 2021.01.28 | 14:00~15:00 | 0.026 | 0.027 |
|  | 2021.01.28 | 20:00~21:00 | 0.023 | 0.025 |
| A34西区周边环境空气质量 | 2021.01.28 | 02:00~03:00 | 0.025 | 0.029 |
|  | 2021.01.28 | 08:00~09:00 | 0.022 | 0.029 |
|  | 2021.01.28 | 14:00~15:00 | 0.021 | 0.027 |
|  | 2021.01.28 | 20:00~21:00 | 0.023 | 0.027 |
| 执行标准 | 0.150 | 0.200 |
| 备注 | 执行标准为：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。 |

## 表4-10 环境空气日均值监测结果

| 点位编号及名称 | 采样日期 | 检测项目及结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 总悬浮颗粒物 mg/m3 | PM10 mg/m3 |
| A33东区周边环境空气质量 | 2021.01.28 | 0.101 | 0.046 |
| A34西区周边环境空气质量 | 2021.01.28 | 0.105 | 0.044 |
| 执行标准 | 0.120 | 0.050 |
| 备注 | 执行标准为：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准。 |

## 表4-11 废水监测结果

| 点位编号及名称 | 采样日期 | 监测项目 | 单位 | 检测结果 | 执行 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 08:20 | 11:50 | 13:10 | 16:05 |  |
| WW1 西区废水总排放口 | 2021年01月29日 | pH | 无量纲 | 7.72 | 7.65 | 7.68 | 7.71 | 6~9 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 8 | 9 | 12 | 10 | 30 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 7 | 9 | 10 | 8 | 50 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 2.10 | 2.70 | 2.46 | 2.58 | 5 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 5.83 | 6.70 | 6.23 | 6.02 | 15 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.046 | 0.048 | 0.050 | 0.048 | 0.5 |
|  |  | 石油类 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 3 |
|  |  | 挥发酚 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.5 |
|  |  | 总氰化物 | mg/L | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.5 |
|  |  | 氟化物 | mg/L | 3.44 | 3.58 | 3.49 | 3.43 | 10 |
|  |  | 总铁 | mg/L | 0.30 | 0.19 | 0.19 | 0.30 | 10 |
|  |  | 总锌 | mg/L | 0.292 | 0.251 | 0.255 | 0.294 | 2.0 |
|  |  | 总铜 | mg/L | 0.04 | ND | ND | 0.04 | 0.5 |
| 点位编号及名称 | 采样日期 | 监测项目 | 单位 | 检测结果 | 执行 标准 |
|  |  |  |  | 08:30 | 11:40 | 14:00 | 16:10 |  |
| WW2东区废水总排放口 | 2021年01月29日 | pH | 无量纲 | 7.78 | 7.85 | 7.83 | 7.85 | 6~9 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 10 | 13 | 10 | 11 | 30 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 16 | 15 | 19 | 20 | 50 |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 3.75 | 3.37 | 3.57 | 3.65 | 5 |
|  |  | 总氮 | mg/L | 9.49 | 8.59 | 9.20 | 9.05 | 15 |
|  |  | 总磷 | mg/L | 0.095 | 0.090 | 0.096 | 0.092 | 0.5 |
|  |  | 石油类 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 3 |
|  |  | 挥发酚 | mg/L | 0.015 | 0.018 | 0.020 | 0.016 | 0.5 |
|  |  | 总氰化物 | mg/L | 0.020 | 0.019 | 0.021 | 0.020 | 0.5 |
|  |  | 氟化物 | mg/L | 4.31 | 4.31 | 4.09 | 4.12 | 10 |
|  |  | 总铁 | mg/L | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 10 |
|  |  | 总锌 | mg/L | 0.116 | 0.124 | 0.123 | 0.118 | 2.0 |
|  |  | 总铜 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.5 |
| 备注 | 1、执行标准为：《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）直接排放标准； 2、“ND” 表示该项目未检出； 3、续表同。 |

## 表4-11 废水监测结果（续）

| 点位编号及名称 | 采样日期 | 监测项目 | 单位 | 检测结果 | 执行 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 08:15 | 11:42 | 13:18 | 16:15 |  |
| WW3西区车间排口 | 2021年01月29日 | 总砷 | mg/L | 1.1×10-3 | 1.4×10-3 | 1.2×10-3 | 1.1×10-3 | 0.5 |
|  |  | 六价铬 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.5 |
|  |  | 总铬 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 1.5 |
|  |  | 总铅 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 1.0 |
|  |  | 总镍 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 1.0 |
|  |  | 总镉 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.1 |
|  |  | 总汞 | mg/L | 1.2×10-4 | 1.3×10-4 | 1.2×10-4 | 1.2×10-4 | 0.05 |
| 点位编号及名称 | 采样日期 | 监测项目 | 单位 | 检测结果 | 执行 标准 |
|  |  |  |  | 08:22 | 11:30 | 13:50 | 16:02 |  |
| WW4东区车间排口 | 2021年01月29日 | 总砷 | mg/L | 1.1×10-3 | 1.1×10-3 | 1.5×10-3 | 1.1×10-3 | 0.5 |
|  |  | 六价铬 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.5 |
|  |  | 总铬 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 1.5 |
|  |  | 总铅 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 1.0 |
|  |  | 总镍 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 1.0 |
|  |  | 总镉 | mg/L | ND | ND | ND | ND | 0.1 |
|  |  | 总汞 | mg/L | 8×10-5 | 8×10-5 | 7×10-5 | 6×10-5 | 0.05 |

# ********本页以下空白********

## 表4-12 噪声监测结果

2021.01.28：天气：阴，风向：北，风速：1.9-2.0m/s。

| 点位编号 及名称 | 监测日期 | 监测时段 | 监测结果LeqdB（A） | 执行标准 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1东区东侧 | 2021年 01月28日 | 昼间： 14:30~15:00 夜间： 22:45~23:10 | 昼间 | 61.4 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 48.1 | 55 |
| N2东区南侧 |  |  | 昼间 | 60.2 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 45.4 | 55 |
| N3东区西侧 |  |  | 昼间 | 56.4 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 45.2 | 55 |
| N4东区北侧 |  |  | 昼间 | 57.4 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 47.4 | 55 |
| N5西区东侧 | 2021年 01月28日 | 昼间： 09:30~10:00 夜间： 22:00~22:30 | 昼间 | 57.6 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 48.4 | 55 |
| N6西区南侧 |  |  | 昼间 | 56.7 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 50.1 | 55 |
| N7西区西侧 |  |  | 昼间 | 56.6 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 47.1 | 55 |
| N8西区北侧 |  |  | 昼间 | 57.5 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 47.7 | 55 |
| 备注 | 执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类。 |

********报告结束********